Empfehlungen zur Minimierung von Atemwegsbelastungen in Backbetrieben

| Die Atemwegsbelastungen in Backbetrieben sind bei Realisierung folgender Basismaßnahmen deutlich geringer! | Bemerkungen | JA | NEIN | trifft nicht zu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mehleingabe |
| Ist an der Mehlsilowaage ein geeigneter Füllschlauch (z. B. aus antihaftendem Material) vorhanden, der erst am Bottichboden endet? |  |  |  |  |
| Wird das Mehl durch geeignete Handführung des Schlauchs staubarm aus der Silowaage in den Bottich abgelassen? |  |  |  |  |
| Ist an der Silowaage eine geeignete Absaugung vorhanden? (möglichst dicht schließende Abdeckung und geeignetes Filtersystem) |  |  |  |  |
| Ist die Silowaage staubdicht ausgeführt? |  |  |  |  |
| Bei den sog. Überdruckanlagen entweicht die Transportluft aus der Silowaage über ein Filtertuch in die Backstubenatmosphäre. Wird das Filtertuch alle 4 bis 6 Wochen kontrolliert und bei Bedarf ersetzt? Anmerkung: Filtersysteme mit automatischer Abreinigung funktionieren ohne Filtertuch mit Filterkartuschen. |  |  |  |  |
| Wird bei der manuellen Zugabe von Mehl und Backmitteln auf geringe Fallhöhen geachtet? |  |  |  |  |
| Werden zum Umfüllen von Mehl und Backmitteln geeignete Hilfsmittel, wie z. B. Müllerschaufeln und Schüsseln eingesetzt? |  |  |  |  |
| Wird bei der Eingabe von Mehl aus Säcken die sogenannte "Zwei-Schlitz-Methode" angewendet (d. h. die Säcke werden vor dem Entleeren sowohl oben als auch unten aufgeschlitzt)? |  |  |  |  |
| Backmittel |
| Es werden granulierte und/oder flüssige bzw. pastöse Backmittel eingesetzt? |  |  |  |  |
| Erfolgt das Umfüllen von Backmitteln in andere Lagerbehälter staubarm (mit geeigneten Hilfsmitteln und geringer Fallhöhe)? |  |  |  |  |
| Teigherstellung und Teigaufarbeitung |
| Sind die Knetmaschinen für die Teigherstellung so beschaffen bzw. werden sie so betrieben, dass der Mehlstaubaustritt möglichst gering ist? Dies wird erreicht durch • einen geschlossenen Deckel (Pflicht bei einem Bottichdurchmesser von mehr als 510 mm!) oder • eine Mehlstauberfassungseinrichtung (Punktabsaugung) oder • Ankneten nur im kleinsten Gang. |  |  |  |  |
| Wird Trennmehl staubarm aufgebracht? Die Handwurftechnik ist zu unterlassen!!! Backmehl darf als Trennmittel nur folgendermaßen verwendet werden: Auflegen und Verreiben Auftragen mit einer für Lebensmittel geeigneten Rolle Auftrag mittels Sieb |  |  |  |  |
| Werden staubarme Streumehle bzw. Mehle mit geringen allergenen Eigenschaften nach Möglichkeit bei allen Tätigkeiten eingesetzt? Staubarme Spezialmehle sind z. B.: staubreduzierte Mehle Weizendunst oder Hartweizengrieß HT-Mehle (Hydro-Thermisch behandelte Mehle) Anmerkung: Stärke ist als Trennmittel aufgrund der stark staubenden Eigenschaften nicht geeignet. |  |  |  |  |
| Wenn an Wirk- und Wickelmaschinen Filzbänder vorhanden sind, wird nur staubarmes Trennmehl eingesetzt oder die werden Feinstäube abgesaugt? |  |  |  |  |
| Beim Aufsprühen von Trennölen wird kein Öl-Nebel freigesetzt? |  |  |  |  |
| Es werden Gärgutträger mit Antihaft-Eigenschaften verwendet? |  |  |  |  |
| Backöfen |
| An Backöfen sind geeignete Wrasenabzugsanlagen installiert? |  |  |  |  |
| Sind an Fettbackgeräten geeignete Dunstabzugsanlagen (z. B. Abzugshauben) mit Fettfangfiltern vorhanden? |  |  |  |  |
| Reinigung |
| Maschinen werden nicht mit Druckluft gereinigt? |  |  |  |  |
| Zur Reinigung von Maschinen und Geräten werden geeignete, zündquellenfreie Staubsauger mit entsprechendem Zubehör eingesetzt? |  |  |  |  |
| Beim Abkehren von Maschinen, Geräten und Arbeitstischen wird auf geringe Staubentwicklung und auf möglichst geringe Fallhöhen geachtet? (Das abgekehrte Streumehl wird mit einem geeigneten Behältnis aufgefangen) |  |  |  |  |