Bei Bedarf ist diese Vorlage an die betrieblichen Verhältnisse anzupassen! Dies gilt insbesondere bei Arbeiten in Silos und Arbeiten mit Brand- und Explosionsgefahren (z. B. Schweißarbeiten) – siehe Anhang 1 der DGUV Regel 113-004 bzw. www.bgn.de Shortlink 77055. Für weitere Infos zum Thema Einsteigen in Behälter etc. siehe Shortlink 77054.

Objekt / Ort / Arbeitsstelle:

Art der Arbeiten: Einsteigende Person:

Aufsichtführende Person:

Sicherungsposten:

| Vorbereitende Maßnahmen |
| --- |
| 1.1 | Abstimmung mit anderen Betrieben notwendig | nein | ja |  |
| 1.2 | Behälter enthielt/enthält | Folgende(n) Stoff(e): |
| 1.3 | Behälter entleeren | nein | ja |  |
| 1.4 | Behälter spülen/reinigen | nein | ja |  |
| 1.5 | Behälter / Rohrleitungen abtrennen | nein | ja |  |
|  | Wie? (Passstücke entfernen, Blindscheiben setzen, sonstige) | Maßnahmen: |
| 1.6 | Behälter belüften | nein | ja |  |
|  | Wie? (Art der Lüftung, Belüftungsanordnung, Volumenstrom) | Maßnahmen: |
| 1.7 | Freimessen | nein | ja | durch: |
|  | - mit Gerät Typ: |  |
|  | - zu messende Stoffe: | und Sauerstoff |
|  | - Ergebnis: |  |
| 1.8 | Heiz-/Kühleinrichtungen außer Betrieb setzen | nein | ja | durch: |
| 1.9 | Mechanische Antriebe sichern und unbeabsichtigte Bewegungen verhindern | nein | ja | durch: |
| 1.10 | Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sichern | nein | ja | durch: |
| 1.11 | Zugangsmöglichkeit / -verfahren |  |
| 1.12 | Maßnahmen zur Rettung festlegen | Rettungsverfahren / Rettungssystem: |
| 1.13 | Absturzgefahr am bzw. im Behälter | nein | ja | Auffangsystem: |
| 1.14 | Anschlageinrichtungen festlegen | nein | ja | Anschlagen an: |
| 1.15 | Brand- /Explosionsschutzmaßnahmen (detaillierte Bewertung s. o.) | nein | ja | Maßnahmen: |
| 1.16 | Schweißarbeiten | nein | ja | bei ja: Schweißerlaubnisschein erstellen! |
| 1.17 | Sonstige Maßnahmen | nein | ja | Maßnahmen: |
| Maßnahmen vor Beginn der Arbeiten |
| 2.1 | Konkrete Vorgaben bzgl. ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel bei erhöhter elektrischer Gefährdung in Behältern / engen Räumen | nein ja Mobile Leuchten mit Akkus/Batterien oder Schutzkleinspannung el. Betriebsmittel mit Akkus/Batterien oder Schutzkleinspannung el. Betriebsmittel mit Schutztrennung weitere Vorgaben: |
| 2.2 | Konkrete Vorgaben zu persönlichen Schutzausrüstungen PSA (wie z. B. Helm/ Anstoßkappe, gegen Chemikalien/Biostoffe, gegen Hitze/Kälte, etc.) | Maßnahmen: |
| 2.3 | Einweisung des Einsteigenden, des Sicherungspostens und ggf. des Beauftragten des beteiligten Unternehmens/Gewerkes | erledigt |
| 2.4 | Überprüfung der unter 1 & 2 festgelegten Maßnahmen durch den/ die Aufsichtführende/n | o.k. | Nicht o. k. | Bemerkungen: : |
| Maßnahmen während der Arbeiten |
| 3.1 | Luftqualität permanent überwachen | nein | ja | mit Gerät Typ: |
| 3.2 | Lüftungsmaßnahmen entsprechend 1 durchführen | nein | ja |  |
| 3.3 | Konsequente Verwendung geeigneter Betriebsmittel und PSA gewährleisten | nein | ja |  |
| 3.4 | Maßnahmen gegen Sauerstoffüberschuss | nein | ja | Maßnahmen: |
| 3.5 | Festlegungen zum Materialtransport | nein | ja | Maßnahmen: |
| 3.6 | Festlegungen zur unter 1 festgelegten PSA zum Retten | nein | ja |  |
|  | Permanente Verbindung zwischen Gurt und Rettungshubgerät (bei nein: Ersatzmaßnahmen beschreiben) | nein | ja | Maßnahmen: |
| Freigabe & Beendigung (Aufhebung der Freigabe) |
| Alle Maßnahmen ausgeführt, Arbeiten freigegeben | Datum: Uhrzeit: |
| Unterschrift aufsichtführende Person |  |
| Festgelegte Maßnahmen zur Kenntnis genommen | Datum: Uhrzeit: |
| Unterschrift Sicherungsposten |  |
| Unterschrift Unternehmer/in bzw. Beauftragte/r beteiligter Unternehmen/Gewerke |  |
| Beendigung der Arbeiten/Aufhebung der Freigabe |
| Alle Maßnahmen aufgehoben, Arbeiten beendet | Datum: Uhrzeit: |
| Unterschrift aufsichtführende Person |  |