Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Anschlagen von Lasten durch Seile, Ketten und Bänder Diese Betriebsanweisung gilt nicht für die Verwendung von Absturzschutzsystemen für Personen. |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Herabfallen der Last pendelnde Last schadhafte Anschlagmittel Einquetschen bzw. Einklemmen der Hände oder Füße falsches Anschlagen der Last Umfallen des Krans |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Bei Benutzung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Der Kranführer darf Personen mit der Last oder der Lastaufnahmeeinrichtung nicht befördern. Gewicht der Last feststellen und an den vorgegebenen Stellen das Anschlagmittel befestigen. Persönliche Schutzausrüstung tragen (Schutzschuhe, Handschuhe, Helm). Vor Benutzung Sichtprüfung der Anschlagmittel. Beschädigungen dem Vorgesetzten melden und Anschlagmittel ggf. entsorgen. Nur Anschlagmittel mit gültigem Prüfnachweis verwenden. Belastungstabellen (Tragfähigkeit, Spreizwinkel) beachten. Nur Lasthaken mit Aushängesicherung benutzen. Kantenschutz verwenden, wenn Anschlagmittel über scharfe Kanten gelegt werden. Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten! Nicht zwischen Last und Wand stehen. Den Schwerpunkt der Last beachten. Vorgegebene Anschlagpunkte benutzen. Nur genormte und gekennzeichnete Anschlagmittel benutzen (keine Eigenkonstruktion). Anschlagmittel nicht knoten |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Beschädigungen dem Vorgesetzten melden und Anschlagmittel ggf. entsorgen. |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden Unfallstelle sichern |
| 6. Instandhaltung |
|  | Regelmäßige Prüfung durch Sachkundigen Instandsetzungsarbeiten nur durch fachkundiges Personal Leeres Hakengeschirr hängend lagern. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Anschlagen von Lasten

Name / Logo 
des Betriebes