Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Benutzung von Flüssigkeitsstrahlern / Hochdruckreinigern |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefahren durch Rückstoß, z. B. Sturzgefahr bei unsicherem Stand Gefahren durch unkontrolliertes Austreten von Druckflüssigkeit z. B. durch beschädigte Hochdruckschlauchleitungen Gefahren durch Arbeitsstoffe (z. B. gesundheitsschädliche Sprühnebel) Gefahren durch heiße Maschinenteile und heiße Sprühflüssigkeit Gefahren durch elektrischen Strom am Reiniger selbst und bei Arbeiten im Bereich von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln Gefahren durch Lärm |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung ausschließlich durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers Bei der Verwendung von [hier Arbeitsstoffe eintragen] sind die entsprechenden Betriebs- und Gebrauchsanweisungen zu beachten. [Hier Persönliche Schutzausrüstung eintragen (z. B. Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz und /oder Atemschutz)] tragen Anschluss elektrisch betriebener Hochdruckreinigungsgeräte nur an [Anschluss nach Herstellervorgaben ergänzen] Vor jeder Inbetriebnahme Pistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen, z. B. Druck- und Temperaturanzeige, auf augenscheinliche Mängel prüfen. Es dürfen nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwendet werden. Kennzeichnung für zulässigen Betriebsüberdruck beachten. Schlauchleitungen: gegen Einklemmen, vor scharfen Kanten und Überfahren sichern; Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden Hochdruckreiniger nie an der Schlauchleitung ziehen. Betätigungshebel der Pistole nicht festsetzen. Von Hand gehaltene Geräte nur verwenden, wenn ein sicherer Stand gewährleistet ist. Nicht von Anlegeleitern o. ä. mit Hockdruck-Spritzeinrichtungen arbeiten, besser sind z. B. Gerüste oder Podeste. Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. Strahl niemals auf Personen richten. |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei sicherheitsrelevanten Mängeln/Störungen ist die Maschine außer Betrieb zu nehmen und sofort die Führungskraft zu verständigen. Instandhaltungen/Reparaturen am Hochdruckreiniger nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 [Notrufnummer des Betriebes] Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instand nur durch hiermit beauftragte Personen. Dokumentation von Wartung / Prüfung im Prüfbuch vermerken. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Flüssigkeitsstrahler /

Hochdruckreiniger

Name / Logo 
des Betriebes