Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Benutzung von Knetmaschinen mit ausfahrbarem Bottich |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Quetsch- und Einzugsgefährdungen zwischen Knetwerkzeug und Bottich, sowie feststehenden Einbauteilen im Bottich umlaufenden Bottich und Maschinengehäuse Absenkendem Deckel und des Bottichrandes Antriebseinheit (Reib-/oder Zahnrad) des Bottiches Quetschgefahr der Zehen durch die Rollen der fahrbaren Bottiche Mehlstaub (allergische Atemwegserkrankungen) |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch beauftragtes und unterwiesenes Personal unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers. Vor jedem Arbeitsbeginn prüfen, ob die Schutzeinrichtungen (z. B. Schutzring am Deckel) vorhanden und funktionsfähig sind. Betrieb: Beim Arbeiten mit fahrbaren Bottichen sind Schuhe mit Zehenkappe und rutschhemmender Sohle zu tragen. Mehlstaubentwicklung vermeiden, z. B. Führen des Füllschlauches der Silowaage am Rand des Bottiches oder Benutzen von Absauganlagen Bei der Zugabe von Rohstoffen auf geringe Fallhöhen achten. Rohstoffe aus Säcken staubarm umfüllen („Doppelschlitz Methode“ anwenden) und die Säcke staubarm entsorgen. Ankneten/Mischen im kleinsten Gang, ggfs. vorhandene Revisionsöffnung im Deckel abdecken/schließen. Reinigung/Wartung: Reinigung und Wartungen dürfen grundsätzlich nur nach Energiefreischaltung, nach ziehen des Netzsteckers erfolgen. Betriebsanleitung des Herstellers beachten |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei sicherheitsrelevanten Mängeln/Störungen ist die Knetmaschine außer Betrieb zu nehmen und der direkte Vorgesetzte sofort zu verständigen. Instandhaltungen / Reparaturen an der Knetmaschine nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen. Dokumentation von Wartungen / Prüfungen durch beauftragte Personen. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Knetmaschine mit 
ausfahrbarem Bottich

Name / Logo 
des Betriebes