Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Betrieb von Kuttern |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung und nicht sicherheitsgerechte Maschinenausrüstung. Gefahr durch fehlerhafte elektrische Leitungen und Anschlüsse. Gefahr schwerster Schnittverletzungen (Verlust von Gliedmaßen) beim Greifen unter den Deckel Gefahr des Schneidens bei Arbeiten am Messerkopf (Austausch bzw. Reinigung) Einzugsgefahr an der umlaufenden Kutterschüssel. Gefahr einer Gehörschädigung durch Lärm. |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers Arbeitstäglicher Sicherheitscheck. Sichtprüfung der Maschine auf erkennbare Mängel vor dem Betrieb. Schutzeinrichtungen nicht entfernen, überbrücken oder unwirksam machen. Arbeitsplatz ausreichend beleuchten. Nicht unter den Kutterdeckel greifen. Zum Öffnen und Schließen des Deckels vorhandenen Handgriff benutzen (Quetschgefahr b. Abrutschen) Nie im Schwenkbereich der Beschickungseinrichtung stehen (soweit vorhanden). Lärmschutzdeckel - wenn möglich – schließen. Bei laufendem Kutter müssen alle im Lärmbereich anwesenden Personen Gehörschutz tragen Bei Reinigung: Maschine stromlos schalten, Messersatz abdecken und Kutterbürste verwenden. Bei Arbeiten am Messer (Reinigung, Schärfen, Messerwechsel) Schnitt hemmende Handschuhe tragen |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei auftretenden Störungen ist der Betrieb unverzüglich einzustellen und die vorgesetzte Person zu informieren. Auf keinen Fall Reparaturen selbst vornehmen. Störungen nur durch sachkundiges Personal beseitigen lassen. |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Kutter

Name / Logo 
des Betriebes