Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Benutzung von Mitgänger-Flurförderzeugen (Deichselgeräte) |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Verletzungen, insbesondere der Füße, durch Anfahren von Personen Quetschgefahr durch umkippende Flurförderzeuge Prellungen und Brüche durch Herabfallen von Lasten Quetschgefahr zwischen Deichsel und Regalen, Wänden etc. Absturzgefahr an Rampen und auf höher gelegenen Ladeflächen |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Täglich vor Arbeitsbeginn: Kontrolle des Flurförderzeugs auf erkennbare Sicherheitsmängel: Bremsen, Lenkung, Deichsel-Schalter, Hydraulik, Rollen/Bereifung Beim Betrieb: Benutzung nur durch unterwiesene Personen (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers. Möglichst nicht rückwärts gehen. Sicherheitsschuhe tragen. Gerät nicht als Selbstfahrer benutzen („Rollerfahren“) Nur für Flurförderzeuge freigegebene Verkehrswege befahren Nicht mit hochgehobener Last fahren. Lasten so laden, dass sie nicht herabfallen oder sich verschieben können. Ladebleche nur dann befahren, wenn diese ausreichende Tragfähigkeit haben, sicher aufliegen und gegen Verschieben gesichert sind Jede Mitnahme von Personen ist verboten LKW, Sattelauflieger u. a. vor dem Befahren gegen Wegrollen sichern Anbaugeräte dürfen nur von hierin unterwiesenen Personen benutzt werden Beim Verlassen des Flurförderzeugs: Flurförderzeug nicht auf Fluchtwegen und vor Notausgängen abstellen Gegen Wegrollen gesichert abstellen Schlüssel abziehen und Unbefugten nicht überlassen Flurförderzeug nicht als Hindernis in Verkehrswegen abstellen |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Flurförderzeug bei sicherheitsrelevanten Störungen nicht weiter benutzen Gegen weitere Benutzung sichern Vorgesetzten informieren |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten sachkundigen/befähigten Personen oder Fachfirmen durchgeführt werden. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Mitgänger Flurförderzeuge
(Deichselgeräte, „Ameisen“)

Name / Logo 
des Betriebes