Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für Lager mit Schmalgängen. |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Quetschen, Scheren oder Stoßen bei Kollision mit Schmalgangstapler beim Aufenthalt in der Gasse, bei Gassenwechsel bzw. dem Verlassen der Gasse. Absturz bei Einstieg ins Regal Stolpern und Stürzen in der Gasse Gefahr durch herabfallende Gegenstände (z. B. Lagergut) |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Zugang nur durch hierzu beauftragte Personen. Schutzmaßnahmen nach Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Inaugenscheinnahme und Funktionskontrolle der Schutzeinrichtungen bei Schichtbeginn durchführen. Gasseneinfahrt nur mit vorgesehenen Schmalgangstaplern, die mit einem wirksamen Sicherungssystem ausgerüstet sind. Betriebsanweisung und -anleitung für Schmalgangstapler beachten. Warnsignale und Verbotsschilder beachten. Nicht mehr als einen Stapler in einer Gasse betreiben. Kein gleichzeitiger Aufenthalt von Personen und Stapler in einer Gasse. Gassenwechsel nur an Gassenenden zulässig. Keine Gegenstände in der Schmalgasse abstellen. Verhalten bei Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten in der Gasse: Regalgasse an der Einfahrt mit Kette und Schild „Für Stapler verboten“ sperren (Absperrung im Lager bereithalten). Nach Beendigung der Arbeiten alle Arbeitsmittel (z. B. Leiter) aus der Gasse entfernen. Leitern nur bei Arbeiten geringen Umfangs verwenden. Sonst Hubarbeitsbühnen oder Gerüste einsetzen |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Störung oder Ausfall von Sicherheitseinrichtungen (z. B. Einrichtungen der Personendetektion) Betrieb der Stapler einstellen, Gefahrbereich ggf. absperren und Störung an den Vorgesetzten melden. |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandsetzung nur durch qualifiziertes und beauftragtes Personal bzw. Fachfirmen, die mit den Geräten und Anlagen vertraut sind. Instandhaltungsarbeiten inkl. Prüfungen regelmäßig entsprechend den Herstellerangaben durchführen und dokumentieren. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Verhalten in Schmalganglagern mit bemannten Flurförderzeugen

Name / Logo 
des Betriebes