Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Betrieb von Speiseeisbereitern mit senkrechter Welle und rotierendem Gefrierzylinder (Spateleismaschine). |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefahr durch die rotierende Antriebswelle (Erfassen von Haaren oder Arbeitskleidung) den im Gefrierzylinder arbeitenden Kratzspatel Quetsch- und Schnittverletzungen an den Kratzspateln des Rührwerkes Gesundheitsgefahren durch Einwirkung von Reinigungsmitteln |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Täglich vor Arbeitsbeginn: Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers. Vor Arbeitsbeginn Schutzeinrichtungen auf Funktionsfähigkeit kontrollieren (Schutzstäbe, Verriegelungen, Sicherheitsschalter). Auf sicheren Stand der Maschine achten. Eine ausreichend freie Bewegungsfläche vor der Maschine gewährleisten. Arbeitsplatz ausreichend beleuchten. Betrieb: Netzstecker aus der Steckdose ziehen bevor Maschinenteile angebracht werden. Nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen. Enganliegende Kleidung und ggf. ein Haarnetz tragen. Grobe Zutaten, wie z. B. Frucht- und Schokoladenstücke etc., dem Speiseeis während der Entnahme aus dem Gefrierzylinder zuführen. Nach der Tätigkeit Maschine sofort ausschalten. Reinigen: Netzstecker aus der Steckdose ziehen bevor die Maschine gereinigt wird. Beim Ausbau des Rührwerkes aus dem Gefrierzylinder geeignete schnittfeste Schutzhandschuhe tragen. Möglichst keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden Bedienungsanleitung des Herstellers beachten |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Maschine sofort stillsetzen. Sicherheitsrelevante Störungen an die vorgesetzte Person melden. |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Betreiben von Speiseeisbereitern mit senkrechter Welle

Name / Logo 
des Betriebes