Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Benutzung von Teigausrollmaschinen |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Einziehen und Quetschen zwischen Walzen und Maschinenteilen Gefährdung durch Mehlstaub (allergische Erkrankungen) |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch beauftragtes und unterwiesenes Personal. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht. Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Täglich vor Arbeitsbeginn prüfen, ob die Schutzeinrichtungen vorhanden und funktionstüchtig sind (Zustand der Schutzgitter, kurzer Schaltweg beim Anheben des Schutzgitters). Niemals unter dem Schutzgitter durchgreifen, um bspw. Teigstücke den Walzen zuzuführen. Mehlstaubentwicklung so gering wie möglich halten. Reinigung/Wartung Reinigung und Wartungen nur bei ausgeschalter Maschine erlaubt. Netzstecker ziehen. |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei sicherheitsrelevanten Mängeln/Störungen ist die Maschine außer Betrieb zu nehmen und die Führungskraft sofort zu verständigen. Instandhaltungen / Reparaturen an der Ausrollmaschine nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Nur durch hierzu beauftragte Personen. Dokumentation von Wartung / Prüfung im Prüfbuch. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Benutzung von

Teigausrollmaschinen

Name / Logo 
des Betriebes