Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Benutzung von Teigteil- und Wirkmaschine |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Quetsch- und Schergefahren für Finger und Hände durch Teigumfassungsring und Pressstempel |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch beauftragtes und unterwiesenes Personal. Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Täglich vor Arbeitsbeginn die Funktionskontrolle der vorhandenen Sicherheitseinrichtungen (z. B. Zweihandschaltung) durchführen Mehlstaubentwicklung so gering wie möglich halten. Reinigung/Wartung Reinigung und Wartungen nur bei ausgeschalter Maschine erlaubt. Netzstecker ziehen. Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei sicherheitsrelevanten Mängeln/Störungen ist die Maschine außer Betrieb zu nehmen und die Führungskraft sofort zu verständigen. Instandhaltungen / Reparaturen an der Knetmaschine nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instand nur durch hiermit beauftragte Personen. Dokumentation von Wartung / Prüfung im Prüfbuch. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Teigteil- und Wirkmaschine

Name / Logo 
des Betriebes