Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Betäuben von Schlachtvieh mit katuschenbetriebenen Viehschussgerät |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Unsachgemäßer Umgang mit dem Viehschussgerät und den Kartuschen Benutzung durch unbefugtes und nicht unterwiesenes Personal Reflexbewegungen von Schlachttieren Infektion durch Zoonosen Gehörschäden durch Schuss- und Tierlärm |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Angaben zu Betrieb, Wartung und Pflege laut Betriebsanleitung beachten. Während der Benutzung des Gerätes ist geeigneter Gehörschutz zu tragen. Viehschussgerät nie gegen sich oder andere Personen richten. Passende Kartuschenstärke auswählen und immer erst unmittelbar vor Gebrauch einsetzten. Vor Arbeitsbeginn Vorgesetzte informieren. Benutzung nur durch unterwiesene, volljährige Personen erlaubt (Ausnahmen: Ausbildung unter fachlicher Aufsicht). Für ausreichende Beleuchtung sorgen. Für ausreichende Bewegungsfreiheit (mind. 1,5 m2) und sicheren Stand für Bedienende sorgen. Prüfung der Position des Schussbolzens. Dazu das Gerät senkrecht mit der Austrittsöffnung nach unten vom Körper weghalten. Gerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie vor der Lagerung immer entladen. Gerät und Kartuschen sind stehts für unbefugtem Zugriff unzugänglich abzulegen und zu lagern. Kartuschen und Geräte vor Feuchtigkeit und Hitze geschützt in der Originalverpackung lagern Vorgegebene maximale Schussfrequenz - gemäß Herstellerangaben - nicht überschreiten (Verbrennungsgefahr). Ersatzgerät bei der Betäubung bereit halten. |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Nichtauslösen der Kartusche: vor dem Entnehmen der Kartusche mindestens 30 Sekunden abwarten (Gefahr der verspäteten Auslösung). Vorgesetzte Personen informieren. Bei wiederholtem Zündversagen ist das Gerät in entladenem Zustand an den Hersteller zu senden. Auf keinen Fall Reparaturen selbst vornehmen. |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Gerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie vor der Lagerung immer entladen. Instandhaltung und Wartung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen. Viehschussgerät nach Gebrauch gemäß Herstellervorgabe gründlich reinigen. Vor Gebrauch und nach Reinigung Funktionsprüfung durchführen. Dabei muss das Gerät entladen sein. Rückgabe nicht zündfähiger Kartuschen an Bezugsquelle unter Beachtung entsprechender Vorschriften. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Viehschussgerät,
kartuschenbetrieben

Name / Logo 
des Betriebes