| BTA | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten | Stand 02/13 ______________ Freigabe |
| --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| Nitro-Universal-Verdünnung Inhaltsstoffe: bis 5% Toluol, 5-10% Xylol, 25- 50% Ethylacetat, 25- 50% Aceton, bis 10-25% n-Butylacetat |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Das Produkt ist gesundheitsschädlich beim Einatmen der Dämpfe. Wirkt reizend auf die Augen, stark entfettend auf die Haut. Verursacht schwere Augenschäden. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Dämpfe sind schwerer als Luft und können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Das Produkt ist leicht entzündlich. Produkt nicht in Gewässer, Abwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Beim Eindringen die Zuständigen Behörden benachrichtigen. |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Lagerung: Behälter dicht geschlossen halten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. In kühlen gut belüfteten Räumen lagern. Handhabung: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Atemschutz: Ausschließlich in gut belüfteten Räumen handhaben. Augenschutz: Schutzbrille Handschutz: Vollkontakt: Schutzhandschuhe EN 374; Spritzschutz: bereitgestellte Einweg-Handschuhe Hautschutz: für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
|  | Nach Verschütten/Auslaufen: Ungeschützte Personen fernhalten. Für Raumlüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Im Brandfall: Schutzausrüstung und umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. ungeeignetes Löschmittel: Wasservollstrahl. Fluchtweg: siehe Aushang Flucht- und Rettungswegeplan Unfalltelefon: siehe Aushang Notfallinformationen |  |
| ERSTE HILFE |
|  | Notruf 0-110/ 0-112 Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen, Hautschutzcreme auftragen. Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mind. 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt hinzuziehen. Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Erforderlichenfalls Atemspende. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Nach Kleidungskontakt: Getränkte Kleidung sofort wechseln. Ersthelfer: alle Produktionsmitarbeiter |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
|  | Entsorgung ausschließlich über eine Sondermüllentsorgung veranlassen. Zur Entsorgung in Originalbehältern sammeln. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Vorgesetzten. |