Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Betrieb von Aufschnittschneidemaschinen |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Verletzungsgefahr durch Rundmesser beim Schneiden und Reinigen körperliche Belastung durch ungeeignete Arbeitshöhe, falsche Handhaltung oder schwergängigen Schlitten bzw. Restehalter Quetschgefahr bei Maschinen mit kraftbetätigtem Schlitten zwischen Schlitten und Maschinenkörper Gefährdung durch Strom durch eindringende Feuchtigkeit bei der Reinigung |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Täglich vor Arbeitsbeginn: Leichtgängigkeit des Schlittens und des Restehalters prüfen. Sicheren Stand der Maschine prüfen. Funktionskontrolle des Sicherheitsschalters. Bei abgeklapptem Schlitten darf es nicht möglich sein, die Maschine in gangzusetzen. Kontrolle, ob Verriegelung beim Abklappen des Schlittens wirksam ist (verhindert Abklappen des Schlittens bei einer Schnittstärkeneinstellung von mehr als 0 mm). Abstand zwischen Messerschneide und Messerschutzring kontrollieren. Bei mehr als 6 mm (bzw. 12 mm je nach System) muss das Rundmesser ausgetauscht werden. Beim Betrieb: Schlitten zum Einlegen und Entnehmen des Schneidgutes ganz zu sich heranziehen. Restehalter auf das Schneidgut absenken und so weit wie möglich Richtung Rundmesser schieben. Daumen der rechten Hand beim Schneiden immer hinter die Schlittenrückwand legen. Nicht unter dem Restehalter hindurchgreifen. Restehalter zum Aufschneiden von Endstücken benutzen. Vorher unebene Enden abschneiden. Schrägschnitt nur an Maschinen mit hierfür geeigneten Einrichtungen durchführen. Nach dem Schneiden Maschine sofort ausschalten (Verletzungsgefahr durch leise laufende Maschine). Beim Reinigen: Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen. Schnittstärkeneinstellung bis zum Anschlag auf “0" stellen. Schlitten abklappen bzw. abnehmen. Beim Reinigen des Rundmessers mit feuchtem Reinigungstuch immer von der Messermitte nach außen wischen. Fingerkuppen dabei nicht in den Spalt zwischen Messer und Schutzbügel drücken. Nach eigenem oder nach Reinigungsplan des Herstellers reinigen. Wartung und Instandhaltung: Regelmäßige Schmierung der Führungen von Schlitten und Restehalter durchführen (z. B. mit für Lebensmittel zugelassenem Schmiermittel). Beim Schleifen Herstellervorgaben für verwendetes Schleifgerät beachten. Bei einem Abstand von mehr als 6 mm bzw. 12 mm zwischen Messerschneide und Messerschutzring Rundmesser erneuern. Messerausbau/-wechsel nur mit schnitthemmenden Handschuhen durchführen. |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Aufschnittschneidemaschine sofort stillsetzen. Sicherheitsrelevante Störungen an den Vorgesetzen melden. |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen Regelmäßige Schmierung der Führungen von Schlitten und Restehalter durchführen (z. B. mit für Lebensmittel zugelassenem Schmiermittel). Beim Schleifen Herstellervorgaben für verwendetes Schleifgerät beachten. Bei einem Abstand von mehr als 6 mm bzw. 12 mm zwischen Messerschneide und Messerschutzring Rundmesser erneuern. Messerausbau/-wechsel nur mit schnitthemmenden Handschuhen durchführen. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Name / Logo 
des Betriebes

Betriebsanweisung

Aufschnittschneidemaschinen