Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Benutzung von stationären Bandsägen im Fleischbereich |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung und nicht sicherheitsgerechte Maschinenausrüstung. Gefahr durch fehlerhafte elektrische Leitungen und Anschlüsse. Gefahr von Schnittverletzungen / Amputationsverletzungen der Finger, Hände, Arme am Sägeblatt Gefahr durch wegfliegende Knochensplitter Gefahr durch Lärm Verletzungsgefahr der Füße beim Sägen von Gefrierfleisch (durch Herunterfallen) |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers Arbeitstäglicher Sicherheitscheck. Maschine auf offensichtlich erkennbare Mängel vor dem Betrieb kontrollieren. Schutzeinrichtungen nicht entfernen, nicht überbrücken und nicht unwirksam machen. Festgestellte Mängel der vorgesetzten Person melden. Arbeitsplatz ausreichend beleuchten. Für ausreichend Freiraum für die bedienende Person sorgen (Gefahr durch angestoßen vermeiden). Maschine vor Wegrollen sichern. Beim Knochensägen ist Schutzbrille und Gehörschutz zu tragen. Beim Gefrierfleischsägen sind Sicherheitsschuhe zu tragen. Keine Metallringgeflechthandschuhe tragen! |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei auftretenden Störungen ist der Betrieb unverzüglich einzustellen und die vorgesetzte Person zu informieren. Auf keinen Fall Reparaturen selbst vornehmen. Störungen nur durch sachkundiges Personal beseitigen lassen. |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung und Reinigung |
|  | Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen. Bei der Reinigung und Instandhaltungsarbeiten die Maschine stromlos schalten. Bei der Reinigung, Ausbau und Wechsel des Sägebandes schnitthemmende Handschuhe tragen. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Stationäre Bandsägen

Name / Logo 
des Betriebes