Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Benutzung von Entschwartungs- und Entvliesmaschine |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung und nicht sicherheitsgerechte Maschinenausrüstung. Gefahr durch fehlerhafte elektrische Leitungen und Anschlüsse. Gefahr von Schnittverletzungen der Hände und Finger am Messerbalken |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers Arbeitstäglicher Sicherheitscheck durchführen. Vor dem Betrieb Sichtprüfung der Maschine auf erkennbare Mängel durchführen. Schutzeinrichtungen nicht entfernen, nicht überbrücken und nicht unwirksam machen. Festgestellte Mängel der vorgesetzten Person melden. Arbeitsplatz ausreichend beleuchten. Maschine vor Wegrollen sichern. Keine Metallringgeflechthandschuhe tragen. Bei der Reinigung die Maschine stromlos schalten Beim Reinigen schnitthemmende Handschuhe tragen Beim Ausbau und Wechsel des Messerbalken / der Walze schnitthemmende Handschuhe tragen |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei auftretenden Störungen ist der Betrieb unverzüglich einzustellen und die vorgesetzte Person zu informieren. Auf keinen Fall Reparaturen selbst vornehmen. Störungen nur durch sachkundiges Personal beseitigen lassen. |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung und Reinigung |
|  | Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen. Vor der Instandhaltungsarbeiten die Maschine stromlos schalten. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Entschwartungsmaschine / Entvliesmaschine

Name / Logo 
des Betriebes