Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Benutzung von Fleischwölfen |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung und nicht sicherheitsgerechte Maschinenausrüstung. Gefahr durch fehlerhafte elektrische Leitungen und Anschlüsse. Schneid-, Quetsch- und Schergefahr für Finger und Hände. |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch unterwiesenes Personal unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers Arbeitstäglicher Sicherheitscheck durchführen. Vor dem Betrieb Sichtprüfung der Maschine auf erkennbare Mängel durchführen. Schutzeinrichtungen nicht entfernen, nicht überbrücken und nicht unwirksam machen. Festgestellte Mängel der vorgesetzten Person melden. Zum Materialnachdrücken Stopfer benutzen. Nicht am Auslauf hantieren (Amputationsgefahr!). Bei der Reinigung die Maschine stromlos schalten Beim Ausbau des Schneidsatzes und der Arbeitsschnecke vorhandene Ausstoßvorrichtung bzw. Ausziehklaue verwenden. Beim Einbau des Schneidsatzes die richtige Reihenfolge beachten Beim Aus- und Einbau des Scheidsatzes und der Arbeitsschnecke, sowie deren Reinigung, schnitthemmende Handschuhe tragen. |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei auftretenden Störungen ist der Betrieb unverzüglich einzustellen und die vorgesetzte Person zu informieren. Auf keinen Fall Reparaturen selbst vornehmen. Störungen nur durch sachkundiges Personal beseitigen lassen. |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung und Reinigung |
|  | Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen. Vor der Instandhaltungsarbeiten die Maschine stromlos schalten. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Fleischwölfe

Name / Logo 
des Betriebes