Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Laden von Gabelstaplerbatterien |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Verpuffungs- und Explosionsgefahr Brandgefahr Verätzung durch Säure Gefahr durch elektrischen Strom |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Betriebsanleitung der Hersteller der Batterie und des Ladegerätes beachten. Batterien frühzeitig laden, nicht in entladenem Zustand abstellen (gilt auch für teilentladene Batterien). Gabelstapler sicher abstellen und gegen unbefugtes Benutzen sichern. Batterie vor dem Laden auf Gehäuseschäden, angehobene Bleiplatten und austretende Säure untersuchen. Gabelstapler nur an das zugehörige Ladegerät anschließen: Batteriestecker am Gabelstapler herausziehen. Ladegerätstecker in Batteriesteckdose stecken. Ladegerät einschalten. Keine Werkzeuge (Metallteile) auf der Batterie ablegen (Kurzschlussgefahr!) Säuredichte mit dem Säureheber prüfen (soll nach dem Laden zwischen 1,24 und 1,28 kg/l betragen) Batterieflüssigkeit (nur destilliertes Wasser) erst nach dem Laden auffüllen Beim Laden der Batterie kann Wasserstoff-Luft-Gemisch (Knallgas) entstehen: Ladestation stets gut belüften. In der Nähe der Ladestation sind offene Zündquellen, offenes Licht und Rauchen verboten – Schutzabstand einhalten. Bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung benutzen (Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz) Batteriepole reinigen und mit säurefreiem Fett schützen Auf festen Sitz der Polklammern achten |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Brand melden Im Brandfall Löschversuch mit bereitgestelltem Löschmittel unternehmen Mängel dem Vorgesetzten melden Verschüttete Säure mit viel Wasser wegspülen |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen Säurespritzer auf der Haut mit klarem Wasser abspülen Säurespritzer im Auge bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten mit klarem Wasser spülen Mit Säure benetzte Kleidung ausziehen und mit Wasser auswaschen! Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten sachkundigen/befähigten Personen oder Fachfirmen durchgeführt werden. Arbeiten an elektrischen Einrichtungen werden durchgeführt von: Altbatterien werden entsorgt von: |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Gabelstapler:
Laden von Batterien

Name / Logo 
des Betriebes