Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten im automatischen Hochregallager. |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Quetsch- Stoß- und Schergefahren durch Bewegungen des Regalbediengerätes sowie der Fördereinrichtungen und der Ladungen Gefahren durch herabfallende Lasten Absturz von hochgelegenen Arbeitsplätzen Kontakt mit den offenen Leitern der Stromschiene |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Zugang nur durch beauftragte Personen Bei Schichtbeginn Inaugenscheinnahme und Funktionsüberprüfung der Schutz- und Warneinrichtungen des Regalbediengerätes sowie Schutzeinrichtungen an Zugangs- und Übergabestellen des Hochregallagers Betriebsanleitung der Hersteller beachten. Das Schlüssel-System nach Herstellervorgaben benutzen. Das Mitfahren von Personen auf Regalbediengeräten und Lastaufnahmemitteln ist nur erlaubt, wenn vom Hersteller vorgesehen. Das Umgehen von Schutzeinrichtungen ist verboten! Bei Arbeiten an hochgelegenen Arbeitsplätzen oder beim Verlassen des Fahrerstandes in der Höhe z. B. zur Instandhaltung und Störungsbeseitigung: Betriebsanweisung PSAgA (Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz) beachten nur Personen mit entsprechender Eignungsuntersuchung keine Alleinarbeit - zweite Person zur Beaufsichtigung ggf. zusätzliches Personal für Rettung bereithalten Bei Arbeiten im Bereich der Stromschiene Spannungsversorgung abschalten. |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Sicherheitsmängeln Gerät nicht betreiben, gegen Weiterbenutzung sichern und Vorgesetzten informieren. Nach dem Auslösen einer Sicherheitseinrichtung darf eine Wiederinbetriebnahme der Anlage erst erfolgen, wenn die Auslöseursache behoben und die ordnungsgemäße Funktion der Sicherheitseinrichtung gewährleistet ist. |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden Bei Rettung aus der PSAgA Hängetrauma berücksichtigen. |
| 6. Instandhaltung |
|  | Arbeiten zur Instandhaltung dürfen nur durch hierzu beauftrage fachkundige Personen, die mit den Geräten und Anlagen vertraut sind, ausgeführt werden. Instandhaltungsarbeiten inkl. Prüfungen sind regelmäßig entsprechend den Herstellerangaben durchzuführen und zu dokumentieren. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Automatisches Hochregallager

Name / Logo 
des Betriebes