Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Für elektrisch betriebene Mangeln und Mangelstraßen |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefahr durch bewegte Maschinenteile Einzugsgefahr durch sich aufwickelnde Wäschestücke Einzugsgefahr zwischen Zylinder / Walze und feststehenden Teilen (Mulde, Seitenständer) Gefahr durch heiße Oberflächen (Zylinder / Walze, Mulde) |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung auf der Einlaufseite nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht). Mangeltemperatur maximal gemäß Pflegeetikett der Wäsche einstellen. Nicht zwischen die Lagen mehrlagiger Wäschestücke greifen. Zum Glattziehen von Falten Antrieb abstellen. Nicht zwischen Seitenständer und Walze greifen. Schutzeinrichtungen und Notausschaltvorrichtungen vor Arbeitsbeginn auf Funktionsfähigkeit kontrollieren. Eng anliegende Kleidung tragen. Bei langen Haaren Haarschutz tragen. Keine Krawatten oder Ähnliches tragen. Fingerringe und Armbänder vor der Arbeit ausziehen. Betriebsanleitung des Herstellers beachten. |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Vor der Störungsbeseitigung ist der Antrieb der Maschine abzustellen (Hauptschalter oder Not-Halt-Einrichtung betätigen). Störungen nur im Stillstand beseitigen, wenn Maßnahmen getroffen sind gegen unerwartetes Ingangsetzen durch Personen oder gespeicherte Energie. Bei sicherheitstechnischen Mängeln Gerät nicht weiter betreiben Festgestellte Mängel sind den Vorgesetzten sofort mitzuteilen |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Name / Logo 
des Betriebes

Betriebsanweisung

Mangeln und Mangelstraßen