Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Benutzung von Räucherwagen |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Quetschgefahr der Hände beim Einfahren in die Räucherkammer. An- und Überfahren der Füße. Kippgefahr. Herauskippende Ladebrücken der Räucherkammern. Teilweise erheblicher Kraftaufwand notwendig. |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Laufräder leichtgängig halten. Vor der Nutzung den Räucherwagen auf Beschädigungen prüfen. Den Räucherwagen gleichmäßig von unten nach oben beladen. Innen liegende Handgriffe benutzen. Vor dem Herausfahren des Räucherwagens aus der Rauchkammer die Ladebrücke herunterklappen. Keine Schrägen befahren (Ausnahme: Ladebrücke der Rauchkammer). Räucherwagen immer schieben (Ausnahme: Herausziehen aus der Rauchkammer). Nur körperlich geeignete Personen mit den Räucherwagen hantieren lassen. Jährliche Unterweisung zum Räucherwageneinsatz durchführen. Sicherheitsschuhe tragen. |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Vorgesetzte Person informieren. |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Laufräder regelmäßig auf Defekte und Leichtgängigkeit kontrollieren. Defekte Laufräder sind auszutauschen |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Räucherwagen

Name / Logo 
des Betriebes