Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Betäuben von Schlachtvieh mit durchluftbetriebenen Viehschussgerät |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Unsachgemäßer Umgang mit dem Viehschussgerät Benutzung durch unbefugtes und nicht unterwiesenes Personal Reflexbewegungen von Schlachttieren Infektion durch Zoonosen Gehörschäden durch Schuss- und Tierlärm |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Angaben zu Betrieb, Wartung und Pflege laut Betriebsanleitung beachten. Während der Benutzung des Gerätes ist geeigneter Gehörschutz zu tragen. Viehschussgerät nie gegen sich oder andere Personen richten. Niemals in den Bereich des Kolbens greifen. Vor Arbeitsbeginn vorgesetzte Personen informieren. Vorsicht beim Anschluss an die Druckluftquelle. Benutzung nur durch unterwiesene, volljährige Personen erlaubt (Ausnahmen: Ausbildung unter fachlicher Aufsicht). Für ausreichende Beleuchtung sorgen. Für ausreichende Bewegungsfreiheit (mind. 1,5 m2) und sicheren Stand für Bedienende sorgen. Kopf der bedienenden Person muss immer seitlich vom Viehschussgerät sein, um Verletzungen durch Rückschlag zu vermeiden. Viehschussgerät immer an beiden Handgriffen führen. Viehschussgerät nur in Kombination mit entsprechender Gewichtsentlastung (Balancer) laut Herstellerangaben verwenden. Gerät ist stehts für unbefugtem Zugriff unzugänglich abzulegen und zu lagern. |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Störungen ist der Betrieb sofort einzustellen und das Gerät von der Druckluftversorgung zu trennen. Vorgesetzte Personen informieren. Störungen nur durch sachkundiges Personal beseitigen lassen. Auf keinen Fall Reparaturen selbst vornehmen. |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung und Wartung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen. Viehschussgerät nach Gebrauch gemäß Herstellervorgabe gründlich reinigen. Vor- Gebrauch und nach Reinigung Funktionsprüfung durchführen. Dabei das Gerät von der Druckluft trennen. Austauschintervall der Verschleißteile (z. B. Puffer) lt. Herstellerangabe beachten. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Viehschussgerät,
druckluftbetrieben

Name / Logo 
des Betriebes