Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten an Stellmaschinen / Pinsettern |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Quetsch- und Scherstellen zwischen bewegten und feststehenden Bauteilen (z. B. Bereiche Pinrad, Elevator, Verteiler, Deck, Turm, Abräumer, Schlitten) Einzugsstellen zwischen Antriebsriemen und Rollen, Umlenkrollen, Ketten und Räder (z. B. Bereiche Antriebe, Verteiler, Kugelaufzug) Sturz / Absturz von Tritt- und Standflächen sowie von Laufstegen Lärm |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Nur unterwiesene und beauftragte Personen dürfen Arbeiten an der Anlage durchführen. Die Angaben des Herstellers für das sichere Arbeiten an Stellmaschinen sind zu beachten (ggf. Angaben hier einfügen) Arbeiten an der laufenden Stellmaschine sind verboten. benachbarte laufende Stellmaschinen sind ggf. ebenfalls abzuschalten. Arbeiten dürfen nur von sicherem Stand aus ausgeführt werden. Nach Arbeitsende sind die zuvor demontierten Schutzeinrichtungen wieder anzubringen. Vor dem Einschalten ist sicherzustellen, dass sich keine Person im Gefahrbereich befindet. Im Bereich seilloser Stellmaschinen ist ein Gehörschutz dauerhaft zu tragen. |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei sicherheitstechnischen Mängeln ist die Stellmaschine stillzusetzen. Festgestellte Mängel sind der vorgesetzten Person unverzüglich zu melden. Wiederinbetriebnahme ist erst nach Fehlerbehebung zulässig. |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instand nur durch hiermit beauftragte Personen. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Arbeiten an Stellmaschinen / Pinsettern

Name / Logo 
des Betriebes