Merkblatt zum Transport von CO2-Flaschen auf Brauerei-LKW

1)   Vor dem Transport

- Falls noch nicht erfolgt, bei allen Flaschen Verschlussmuttern und Flaschenkappen aufschrauben (Ausnahme: Flaschenkragen vorhanden).

- Flaschen auf dem Fahrzeug quer zur Fahrtrichtung (stehend oder liegend) platzieren.

- Flaschen gegen Umfallen oder Fortrollen sichern, beispielsweise durch Spanngurte oder Flaschenkästen.

- Gleiche Vorgehensweise für leere Flaschen.

- Bei der Gesamtmenge darauf achten, dass die Mengengrenze von 1000 kg CO2 unterschritten bleibt (sogenannte 1000 Punkte ADR-Regel).

2)   Beim Transport/beim Abladen

- Rauchen im und um das Fahrzeug unterlassen, Feuerlöscher auf dem Fahrzeug mitführen und Lieferschein mit Angabe Flaschenzahl ausfüllen und mitnehmen.

- Beim Abstellen des Fahrzeugs vor Be-/Entladearbeiten Motor abstellen und Handbremse ziehen.

- Am Ende der Fahrt Gasflaschen möglichst sofort entladen.

( BC Forschung/BGN/Deutscher Brauer-Bund e. V./Private Brauereien Deutschland e. V. – Mai 2009