Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vermeiden von Selbstentzündung fettverschmutzter Textilien in Wäschereien und Wäschelagern |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Brandgefahr durch Selbstentzündung von fettverschmutzten Textilien |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Bedienung von Waschmaschine / Trockner / Mangel nur durch unterwiesene Personen. Stark mit Öl oder Fett verschmutzte Wäsche separat in einem darauf abgestimmten Waschprogramm waschen (Angaben der Gerätehersteller beachten). Waschmittel verwenden, die für fettverschmutzte Wäsche geeignet sind. Maximale Füllmenge der Wasch- und Trockengeräte nicht überschreiten. Waschergebnis prüfen und ggf. erneut waschen. Die Abkühlphase des Trocknerprogramms auf keinen Fall vorzeitig beenden! Getrocknete Wäsche vor dem Stapeln oder Verpacken auskühlen lassen! Keinesfalls die getrocknete Wäsche im warmen oder heißen Zustand lagern! Auf ranzige und brenzlige Gerüche achten! Geeigneter Feuerlöscher für die Brandklasse A bereitstellen Während der Betriebszeit muss mindestens eine zur Brandbekämpfung unterwiesene und in der Handhabung der Feuerlöscher geübte Person anwesend sein. Darüberhinausgehende Vorgaben der Geräteherstellers bezüglich des Vermeidens von Textilbränden beachten bzw. in diese Abweisung mit Aufnehmen. |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei ranzigen und brenzligen Gerüchen sind die Wäschestücke zu vereinzeln, kritisch zu prüfen und ggf. zu nässen. Auffällige Verfärbungen (Brandverfärbungen) der Wäsche, ranzige und brenzlige Gerüche sind dem Vorgesetzten sofort mitzuteilen. Bei Unterbrechung der Stromversorgung während des Trockenprogramms sind die Textilien umgehend aus dem Trockner zu nehemen und zu vereinzeln. |
| 5. Verhalten im Brandfall |
|  | Energiezufuhr zu den entsprechenden Geräten unterbrechen (Ausschalten bzw. Netzstecker ziehen). Möglichst die Fenster und Türen schließen. Anwesende warnen und Gefahrenbereich unverzüglich verlassen. Feuerwehr alarmieren und Entstehungsbrand mit Feuerlöscher bekämpfen. Brandstelle absichern Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Vermeiden von Selbstentzündung fettverschmutzter
 Textilien

Name / Logo 
des Betriebes