Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Benutzung von Arbeitsbühnen für Gabelstapler |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Abstürzen von Personen und Arbeitsbühne Quetsch- und Scherstellen am Hubgerüst und an Einrichtungen außerhalb der Arbeitsbühne Herabfallen von Gegenständen und Anfahren von Betriebseinrichtungen Anfahren oder Umkippen des Flurförderzeuges Gefährdungen durch elektrischen Strom durch Annäherung an Freileitungen |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Vor Arbeitsbeginn: Der Einsatz ist nur auf Anweisung der vorgesetzten Person zulässig. Betriebsanleitung der Hersteller des Flurförderzeugs und der Arbeitsbühne sind zu beachten. Nur für den Einsatz mit Arbeitsbühnen freigegebene und ausreichend standsichere Gabelstapler mit der geforderten Mindesttragfähigkeit benutzen Vor der Benutzung Flurförderzeug und Arbeitsbühne auf Mängelfreiheit (z. B. Bremse, Gabelzinken, Hydraulik) kontrollieren. Nur sichere Arbeitsbühne mit festem, min. 1 m hohem Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste sowie min. 1,8 m hohem Schutz vor dem Hubgerüst (Quetsch-, Scher- und Einzugstellen) benutzen. Formschlüssige Sicherung gegen Abrutschen und Abkippen der Arbeitsbühne herstellen. Beim Betrieb: Ständige Verständigung zwischen Person im Stapler und Person auf der Bühne gewährleisten. Vor dem Anheben Feststellbremse anziehen und Fahrbetrieb ausschalten. Die Bühne darf nur auf Anweisung der Person auf der Arbeitsbühne bewegt werden. Bei mehreren Personen muss eine verantwortliche Person bestimmt werden. Bühne nur auf- und abwärts bewegen, wenn Umwehrung der Arbeitsbühne geschlossen ist. Die Person im Flurförderzeug darf bei angehobener Arbeitsbühne seinen Platz nicht verlassen und das Fahrzeug nicht verfahren (Feinpositionierung im Zentimeterbereich ist zulässig oder die Feststellbremse muss wirksam sein). Während der Hub-, Senk- und Fahrbewegung nicht über das Geländer der Arbeitsbühne beugen oder hinausgreifen. Der Standplatz auf der Arbeitsbühne darf nicht erhöht werden (z. B. durch eine Leiter oder einen Tritt). Arbeitsbühne nie höher als die zulässige Höhe über Flur anheben. Hubmast senkrecht halten, weder nach vorne noch nach hinten neigen. Abstand zu Freileitungen bei unbekannter Spannung mind. 5 m. Nach Arbeitsende Arbeitsbühne erst im abgesenkten Zustand verlassen. |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Arbeitsbühne nicht benutzen. Gefahrloses Verlassen der Bühne ermöglichen. Gabelstapler abstellen und sichern. Mängel und Störungen der vorgesetzten Person melden |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Arbeitsbühnen für

Gabelstapler

Name / Logo 
des Betriebes