Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fahrten mit dem Gabelstapler im öffentlichen Straßenverkehr |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Zu hohe Geschwindigkeit falsch aufgenommene oder abgesetzte Last Kollision mit anderen Fahrzeugen und baulichen Einrichtungen, An- und Überfahren von Personen, Benutzen des Staplers durch unbefugte Personen unbeabsichtigtes Ingangsetzen des Staplers Um- und Abstürzen des Staplers Getroffen werden durch herabfallendes Transportgut |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Voraussetzungen für das Fahren im öffentlichen Straßenverkehr sind: Ausbildung des Fahrers gemäß UVV „Flurförderzeuge“ (DGUV Vorschrift 68) Fahrauftrag vom Vorgesetzten und allgemeiner Führerschein entsprechend dem zul. Gesamtgewicht des Gabelstaplers Bei Höchstgeschwindigkeit über 6 km/h sowie zulässigem Gesamtgewicht bis über 7,5 t Führerschein unter Beachtung der jeweiligen Führerscheinklasse erforderlich Einhalten der Vorschriften des Straßenverkehrsrechts (StVG, StVO, StVZO) Gabelstapler muss entsprechend StVZO ausgerüstet und zugelassen sein mit: Fahrlicht, Rücklicht, Bremslicht, Fahrtrichtungsanzeiger, Rückspiegel, Unterlegkeil sowie Haftpflichtversicherung, Zulassung und Kennzeichen bzw. Betriebskennzeichnung an 3 Seiten Bei Leerfahrt Gabelzinken mit Warnschutzbalken sichern Auf Gabelstaplern über 4 t Gesamtgewicht Unterlegkeil mitführen Zusätzlich Betriebsanweisung „Gabelstapler - innerbetrieblicher Verkehr“ beachten |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Flurförderzeug bei sicherheitsrelevanten Störungen nicht weiter benutzen Gegen weitere Benutzung sichern Vorgesetzten informieren |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten sachkundigen/befähigten Personen oder Fachfirmen durchgeführt werden. |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Gabelstapler 
öffentlicher Verkehr

Name / Logo 
des Betriebes